## Slide 1: 加法器和数值比较器

## Slide 2: 加法器–1 位全加器
module full_adder(a, b, c_in, sum, c_out);
input a, b, c_in;
output sum, c_out;
// 学习拼接运算符的用法
assign { c_out, sum } = a + b + c_in;
endmodule

## Slide 3: 加法器–4 位全加器
module full_adder(a, b, c_in, sum, c_out);
// 学习矢量的申明
input [3:0] a, b;
input c_in;
output [3:0] sum;
output c_out;
assign { c_out, sum } = a + b + c_in;
endmodule

## Slide 4: 加法器–N 位全加器
module full_adder(a, b, c_in, sum, c_out);
// 学习 parameter 的申明及使用
parameter WIDTH = 8;
input [WIDTH-1:0] a, b;
input c_in;
output [WIDTH-1:0] sum;
output c_out;
assign { c_out, sum } = a + b + c_in;
endmodule
// 调用语法
full_adder #(.WIDTH(32)) dut(a, b, c_in, sum, c_out);

## Slide 5: 数值比较器
module comparator(a, b, is_equal, is_great, is_less);
parameter WIDTH = 8;
input [WIDTH-1:0] a, b;
output is_equal, is_great, is_less;
assign is_equal = (a == b) ? 1'b1 : 1'b0;
assign is_great = (a > b) ? 1'b1 : 1'b0;
assign is_less = (a < b) ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule