## Slide 1: 直播10-ch6、差分与集成运放—— 2020/05/22
直播10
小结与习题课
教学大纲基本要求(关于差分)  掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
了解差分放大电路工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求) (48学时)
教学大纲基本要求(关于集成运放) 了解集成运放的基本组成和主要参数
 线上考试
差分按56学时要求
 掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
 单位增益带宽BWG和转换速率(全功率带宽BWP)
 掌握输入端需要直流通路的应用问题
了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算(56学时)
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路

## Slide 2: 7 模拟集成电路
7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术 (电流源)
7.3 差分式放大电路的传输特性
7.5 集成电路运算放大器(1)
7.6 实际集成运算放大器的
主要参数(1)
和对应用电路的影响(2)
7.2 差分式放大电路(2) — 难点
7.7 变跨导式模拟乘法器
（计划6学时?4学时）
*7.4 带有源负载的差分放大电路
7.8 放大电路中的噪声与干扰
基本要求：
掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
了解差分放大电路的工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求)。
了解集成运放的基本组成和主要参数
掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
删7.1节
直播10
原课件目录页
计算机学院48h

## Slide 3: 教学大纲基本要求  掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
直播10
直播3  3-3：减法功能的工程问题及解决方案
工程问题4：
减法的误差 (共模误差)。
 差模信号
 共模信号
 差模电压增益
 共模电压增益
 共模抑制比
按照叠加原理, 有:
Avc  KCMR  减法的误差 (共模误差)  抑制零点漂移能力
7.2 差分式放大电路(2) — 难点

## Slide 4: 教学大纲基本要求(48学时) 了解差分放大电路的工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求)。
直播10
教学大纲基本要求(56学时)  了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算
 差分工作原理
 线上考试
差分按56学时要求
 差分相位关系
7.2 差分式放大电路(2) — 难点
习题7.2.8
习题7.2.3
原理1:对称 —输入信号中相同的部分(共模)获得相同的放大，然后抵消
原理2:源极耦合 —输入信号中相同的部分(共模)获得的放大增益很小
左图更有利于理解差分的工作原理(差分计算需要掌握的5种情况)
 只有输入信号中相反变化的部分(差模)能获得放大，故两边电路变化相反。
vi1
vGS1
iD1
vi2
vGS2
iD2
vi2
iD2
vGS2
(+)
()
(+)
记忆&判断法1: 差分工作原理 — 两边电路的变化一定相反
记忆&判断法2: 三种组态的应用(瞬时极性法)
(+)
()
共射
(+)
共集
(+)
射极耦合
(+)
共基
vD1
vD2
vD2
共源

## Slide 5
直播10
教学大纲基本要求(56学时)  了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算
7.2 差分式放大电路(2) — 难点
 线上考试
差分按56学时要求
 差分计算
 差分静态计算
IDQ1=IO/2
VDD
 差分动态计算
计算要点:利用对称 。切一半，则转换为共源或共射的计算
2ro
 共模
 差模
习题7.2.3
vi1
vGS1
iD1
vi2
vGS2
iD2
vi2
iD2
vGS2
(+)
()
(+)
vD1
vD2
vD2
共源
2ro
 转换

## Slide 6
习题7.2.8
(+)
()
共射
(+)
共集
(+)
射极耦合
(+)
共基
VCC
VCC
2Re
2Re
VEE
VEE
 差分静态计算
直播10
计算要点:利用对称 。切一半，则转换为共源或共射的计算
2Re
2Re
 差分动态计算
 共模
 差模

## Slide 7: 直播10-ch6、差分与集成运放—— 2020/05/22
直播10
小结与习题课
教学大纲基本要求(关于差分)  掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
了解差分放大电路工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求) (48学时)
教学大纲基本要求(关于集成运放) 了解集成运放的基本组成和主要参数
 线上考试
差分按56学时要求
 掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
 单位增益带宽BWG和转换速率(全功率带宽BWP)
 掌握输入端需要直流通路的应用问题
了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算(56学时)
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路

## Slide 8: 教学大纲基本要求 了解集成运放的基本组成和主要参数
直播10
 组成要点1:多级放大电路 —— 继承前面各章放大电路结论，关注最大不失真输出幅值、带宽
7.5 集成电路运算放大器(1h)
 组成要点2:直接耦合(无耦合电容) —— 直流放大器即fL = 0，但有零点漂移(温度漂移); fH =?
 组成要点3: 输入级为差分 —— 继承7.2节差分结论，差模共模；若组成为MOS则输入电阻高
 组成要点4: 输出级为功率放大电路
RL
Vomax =VCC-VCES
vo =VCC-vCE
调零电位器:静态时输出调零
*7.4 带有源负载的差分
运放的饱和压降VCES

## Slide 9
教学大纲基本要求 了解集成运放的基本组成和主要参数
直播10
7.5 集成电路运算放大器(1h)
 组成要点3: 输入级为差分 —— 继承7.2节差分结论，差模共模；若组成为MOS则输入电阻高
7.6.1 实际集成运算放大器的主要参数(1h)
 主要参数2. 差模特性(1)①开环差模Avo , (2)rid和ro,(3)最大差模输入电压Vidmax ,(4)最大输出电压Vomax。
 主要参数3. 共模特性(1)共模抑制比KCMR和ric, (2)最大共模输入电压Vicmax。
 主要参数1. 输入直流误差特性(输入失调特性)
 主要参数4. 大信号动态特性:(1)转换速率(压摆率) SR, (2)全功率带宽BWP。(习题7.6.7)
 主要参数5. 电源特性: (1)电源电压抑制比, (2)静态功耗。可忽略
 组成要点2:直接耦合(无耦合电容) —— 直流放大器即fL = 0，但有零点漂移(温度漂移); fH =?
 主要参数2. 差模特性(1)带宽: ②带宽开环带宽BW (fH 0) ③单位增益带宽BWG ,
7.6 实际集成运算放大器的主要参数(1h)
和对应用电路的影响(2h)
7.6.2节2 实际集成运放非理想参数
引入的静态误差(1h)
(1) 输入失调电压VIO
(2) 输入偏置电流IIB
(3) 输入失调电流IIO
(4) 温度漂移
① 输入失调电压温漂VIO / T
② 输入失调电流温漂IIO / T
8.3.5 扩展频带
8.3.1 提高增益的稳定性
 组成要点2:直接耦合(无耦合电容) —— 直流放大器即fL = 0，但有零点漂移(温度漂移); fH =?
习题7.6.2

## Slide 10
直播10
 主要参数4. 大信号动态特性:(1)转换速率(压摆率) SR, (2)全功率带宽BWP。(习题7.6.7)
 主要参数2. 差模特性(1)带宽: ②带宽开环带宽BW (fH 0) ③单位增益带宽BWG ,
8.3.5 扩展频带
结论(运用规则)
线下考试
不提供此公式
线下考试
提供此公式
运放的SR必须满足 SR ≥ Vom 2πfmax
运放的BWG= fT必须 ≥ Avm  fH
6.4节 共源或共射的密勒效应使Avm fH 为常数
8.3.5 扩展频带
原理简述
简单理解: fH 的瞬态表达
正弦输入—正弦稳态分析
方波输入—瞬态响应分析

## Slide 11: 直播10-ch6、差分与集成运放—— 2020/05/22
直播10
小结与习题课
教学大纲基本要求(关于差分)  掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
了解差分放大电路工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求) (48学时)
教学大纲基本要求(关于集成运放) 了解集成运放的基本组成和主要参数
 线上考试
差分按56学时要求
 掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
 单位增益带宽BWG和转换速率(全功率带宽BWP)
 掌握输入端需要直流通路的应用问题
了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算(56学时)
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路

## Slide 12: 教学大纲基本要求  掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
直播10
 主要参数1. 输入直流误差特性(输入失调特性)
7.6.2节2 实际集成运放非理想参数
引入的静态误差(1h)
 掌握输入端必须有直流通路的实际应用问题
例: 判断图示电路能否正常放大？
有负反馈;
供电电源没有隐藏?单电源?
vI通过电容连接vp
电容直流开路交流短路
静态: vI=0,电容开路, vp =?
vp =? 无法确定(不定)
此电路错误！
7.5.1 CMOS集成运放
静态时: 必须保证VBQ, 使Je正偏;
必须保证VGQ, 使沟道开启。
 主要参数1. 输入直流误差特性(输入失调特性)
(1) 输入失调电压VIO
(2) 输入偏置电流IIB
(3) 输入失调电流IIO

## Slide 13: 教学大纲基本要求  掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
直播10
 主要参数1. 输入直流误差特性(输入失调特性)
7.6.2节2 实际集成运放非理想参数
引入的静态误差(1h)
掌握输入端必须有直流通路的实际应用问题
例: 判断图示电路能否正常放大？
有负反馈;
供电电源没有隐藏?单电源?
vI通过电容连接vp
电容直流开路交流短路
静态: vI=0,电容开路, vp =?
vp =? 无法确定(不定)
此电路错误！
静态时: 必须保证VBQ, 使Je正偏;
必须保证VGQ, 使沟道开启。
 主要参数1. 输入直流误差特性(输入失调特性)
(1) 输入失调电压VIO
(2) 输入偏置电流IIB
(3) 输入失调电流IIO
差分电路原理1是利用对称电路实现减法。但实际元器件特性无法保证完全对称
(1)当vI1= vI2=0时应该有vo =0
(2) (3)当vI1= vI2=0时应该有IBQ1 = IBQ2。
但实际为 IBQ1  IBQ2和Rb1  Rb2 ，
使VBQ1  VBQ2造成vo  0 (零点误差)

## Slide 14
直播10
方法1—按教材的公式(线下考试时提供此公式)
方法2—自己推导 (需要把握基本思路)
(1)问方法1
(1)问方法2
新问题: 电流参考正向?
工程约定输入以流入为正(图b)
基本思路:考虑电流时, 不用虚断可用虚短
(2)问方法1
(2)问方法2: 需要对图b重新推导(指导书无，必须记忆的概念结论—平衡电阻)
(3)问方法1
(3)问方法2: 对图b推导(指导书有 -20mV)
(4)问方法1
基本思路:VIO用外加电池代表,方向使输出为正即可,运放不用虚断可用虚短
(4)问方法2
(指导书为 ±55mV)?

## Slide 15
直播10
(3)问方法1
(3)问方法2: 对图b推导(指导书有 -20mV)
(2) 输入偏置电流IIB
(3) 输入失调电流IIO
新问题: 电流参考正向?
工程约定输入以流入为正(图b)
基本思路:考虑电流时, 不用虚断可用虚短

## Slide 16
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
直播10
教学大纲基本要求  掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
 主要参数1. 输入直流误差特性(输入失调特性)
(1) 输入失调电压VIO
(2) 输入偏置电流IIB
(3) 输入失调电流IIO
①输入失调参数的带来的影响是零点误差
=0
实际上0，
零点误差
②输入失调参数的带来的影响分析方法
基本思路1:VIO用外加电池代表,
方向使输出为正即可;
基本思路2:IIB,IIO用IBN, IBP表示，方向以流入运放为正, 不用虚断；
基本思路3:运放虚短可用
③输入失调参数的带来的影响消除方法
 选择输入失调参数更小的运放
 设置平衡电阻R2消除IIB的误差(误差中最大的)
 选择自带调零的运放或采用可调零的电路

## Slide 17: 直播10-ch6、差分与集成运放—— 2020/05/20
直播10
小结与习题课
教学大纲基本要求(关于差分)  掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
了解差分放大电路工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求) (48学时)
教学大纲基本要求(关于集成运放) 了解集成运放的基本组成和主要参数
 线上考试
差分按56学时要求
 掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
 单位增益带宽BWG和转换速率(全功率带宽BWP)
 掌握输入端需要直流通路的应用问题
了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算(56学时)
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路

## Slide 18
教学大纲基本要求  掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
直播10
掌握输入端必须有直流通路的实际应用问题
例: 判断图示电路能否正常放大？
有负反馈;
供电电源没有隐藏?单电源?
vI通过电容连接vp
此电路错误！
静态: vI=0,电容开路, vp =? 无法确定(不定)
去掉
电容
此电路错误！
此电路正确！
轨到轨的含义
rail-to-rail运放
那么当运放只有单电源供电时应该如何配置电路(需要设置静态工作点)
隐藏的供电电源
一定是双电源!!
静态vI=0时,
运放处于线性区的中央,正确!!
静态vI=0时,
运放处于线性区的左下角,错误!!
此电路仍错！

## Slide 19
直播10
隐藏的供电电源
一定是双电源!!
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路
③输入失调参数的带来的影响消除方法
 选择自带调零的运放或采用可调零的电路
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
①概念问题: 静态工作点位置不对(零点偏差太多)
①输入失调参数的带来的影响是零点误差
②解决思路: vI=0时设置Q点使vO=V+/2 (调零)
设置Q点的办法:采用加法或减法电路

## Slide 20
直播10
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路
③能分析相关应用电路
综合题, 解题思路: 按第4、5章解题方法，采用叠加原理，分直流通路和交流通路分别求解
静态vI=0, 直流通路
动态vI作用, 交流通路(VZ=0)
静态vI=0, 直流通路, vO=0
动态vI作用, 交流通路(V+=0)
更多例子见文件 —— “56-补充资料.pdf”

## Slide 21
现有一片集成运算放大器LM741（内含四个运放单元），参数如表8所示。
试利用该芯片设计一高增益电压放大器，要求：输入信号为正弦交流电压信号，峰峰值Vipp=100mV，频率fi = 6kHz，输出信号峰峰值Vopp=24V，且与输入信号反相。
（忽略运放输出的饱和压降）
直播10
(1)简述电路的工作原理，画出电路原理图，要求标示出电阻元件参数和电源值；
2019年春季56学时原题——设计题(10分)
思考1: 最大不失真输出幅值Vom=±12V
题目忽略饱和压降，所以电源电压为V± = ±12V
思考2: 反相放大，电压增益为
思考3: 信号频率6kHz，需考虑带宽指标
思考3-1: 增益带宽积需小于运放芯片的BWG
不满足要求
思考3-2: 信号频率需远小于运放
按Vom=±12V推算的BWP
裕度稍差点
思考4: 有输入失调指标，但没精度要求
不需要设计调零，但需设置平衡电阻

## Slide 22
(1)简述电路的工作原理，画出电路原理图，要求标示出电阻元件参数和电源值；
(2)若Vi频率改为10kHz，输出信号的波形及大小会发生什么变化？为什么？
(3)针对（2）问中的问题，在表8中选用一款合适的运放，简述选型理由。
现有一片集成运算放大器LM741（内含四个运放单元），参数如表8所示。
试利用该芯片设计一高增益电压放大器，要求：输入信号为正弦交流电压信号，峰峰值Vipp=100mV，频率fi = 6kHz，输出信号峰峰值Vopp=24V，且与输入信号反相。
（忽略运放输出的饱和压降）
直播10
2019年春季56学时原题——设计题(10分)











## Slide 23: 直播10-ch6、差分与集成运放—— 2020/05/22
直播10
小结与习题课
教学大纲基本要求(关于差分)  掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
了解差分放大电路工作原理，要求掌握差分的相位关系(降低要求) (48学时)
教学大纲基本要求(关于集成运放) 了解集成运放的基本组成和主要参数
 线上考试
差分按56学时要求
 掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题
 单位增益带宽BWG和转换速率(全功率带宽BWP)
 掌握输入端需要直流通路的应用问题
了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算(56学时)
 掌握参数失调电压、失调电流、偏置电流带来的零点误差及调整方法
 掌握运放在单电源下工作遇到的概念问题及解决思路，能分析相关应用电路